一、建模图纸设置

1.仔细阅读图纸及其设计说明，结合各专业，准确把握楼层标高，做好计算规则的调整

2.分割定位图纸时，每层反映相同信息的平面图（如插座平面图，照明平面图）基准点必须具有唯一性，确保模型上下对正。

3.各专业系统的模型必须按对应专业系统的图纸进行归类匹配（例：防雷系统模型中必须把防雷专业相关联的图纸全部匹配在此模型中，禁止跨模型计算不同专业系统或同一专业不同系统的工程量）。

4.本工程范围内工程量全部计算，设备机房工程量单独区分。

5.人防与非人防分开建模，人防战时与人防平时工程量分开。

6．采用表格输入时，尽量使用在“提取量表达式”那一列输入，可以做图元的反查。如果采用手工量表达式，要对部位等信息在备注一列做好说明。

7、若果是精装修项目一定结合精装修的吊顶图，立面图合理的确定标高

8.如果用工程量需要通过设计报表增加属性的方式提取工程量，编制说明里一定注明

二、各专业模型构件属性设置和建模方法注意事项

1.电气专业----构件属性设置：

1）照明灯具/开关插座/配电箱柜新建构件定义属性时，构建名称及其属性（如规格、安装高度）要与图例或者设计说明保持一致；

2）模块属性信息中【可连立管根数】吸顶安装的模块设置为单根，墙体安装的模块设置为多根。如灯具【可连立管根数】设置为单根，开关/插座【可连立管根数】设置为多根；

3）配电箱根据图纸名称，尺寸，标高建模，如果图纸没有给定尺寸，根据系统图合理的考虑一个尺寸建模

4）配管配线区分配电箱回路建模；

5）防火门监控系统，消防电源监控系统，漏电火灾监控系统分系统建模并统计工程量。如果上述系统没有平面图，可以按照系统图并结合自身经验和说明，合理的设置一个路径进行工程量计算；

8）桥架穿楼板防火封堵，接地跨接，压铜端子，无端子外部接线，断接卡子等用表格输入；

9）区分管内配线和桥架配线；

10）消防报警系统总线，电话线，电源线，广播线等线性区分名称建模并以不同颜色显示；

11）不同材质，管径的桥架及配管建议用不同颜色区分；

12）同一构建在不同平面图中同时识别时，确保工程量不重复，重复的工程量需要设为不计量。报表里的工程量及为最终工程量；

13）构建属性中，标明系统类型。

2.给排水专业----构件属性设置：

1）设备器具按系统分开设置，明确设备规格型号；

2）管道按系统分开设置，明确每个系统管道的材质、规格、连接方式、刷油防腐保温等要求，管井管廊内敷设的管道需单列；

3）给水管道构件名称按【材质+管径】定义，如PPR DN20，排水管道构件名称按【功能+管径】定义，如排水管DN50；

4）管道附件阀门按系统分开设置，明确材质、规格、连接方式；

5）模型中的给水主干管必须分类好【系统编号】信息，如JL-1；

6）若管道发生保温，按图纸说明设置；

7）套管按系统分开设置，明确套管类型、材质、规格；

8）管道支架需按系统分开设置，可在表格输入中计算，需有详细的计算式，明确支架除锈刷漆要求；

9）所有给排水立管均在首层整条立管布置，不作分层切断处理；

11）针对不便于建模的个别构件（如：套管、采暖地热管），可以使用传统‘手算’方式（但构件名称、专业系统、发生位置必须清楚说明），使用软件中的【表格输入】功能统一设置在【首层】输入；

12）构建属性中，标明系统类型。

3.通风空调专业----构件属性设置：

1）设备明确设备规格型号；在建模中的风机设备必须填写【所在位置】信息，按风机设备发生的系统回路编号填写；

2）风管明确材质、规格、软接头、刷油防腐保温等要求；

3）风管部件明确系统类型、规格型号。

4）通风空调各系统分系统建模。

5）通风各系统分层识别，避免上下层识别不清；

6）风口标高要与精装修或图纸要求保持一致，确保风口的软连接不要多算也不是要少算

# Comments

这个得具体情况具体分析，不能强制性。

建议改为：没有特别要求下，照明及其插座回路可以按构建名称建模，电缆按配电箱及其回路建模

这个没必要要求